## Slide 1: 数 字 逻 辑 电 路
朱正东
数 字 逻 辑 电 路
伍卫国

## Slide 2: 1.2 数制与编码
1.2.1. 数制及其相互转换
十进位计数制的特点、表示法，任意十进制数表示？
任意进位计数制的特点、表示法、运算规则及相互关系
多项式替代法，基数乘除法，桥梁法、直接转换法，小数位置的确定
1.2.2. 数的表示及其运算
数的小数点的表示：定点数、浮点数
带符号数的代码表示及其运算：原码、反码和补码
1.2.3 十进制数的代码表示及其运算
BCD、2421、余三码等
1.2.4 可靠性编码
格雷码、奇偶校验码、海明码、RS码等
第1章 数字逻辑基础

## Slide 3
在日常生活中通常采用的是十进位计数制（简称十进制），
计数规则“逢十进一”，
例：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,…,99,100, …,；
所谓“数制”，教材中特指各种进位计数制，即一种用固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。
在计算机中用的是二进位计数制（简称二进制），
计数规则“逢二进一”
例：0,1,10,11,100,101,110,111,…。
第1章 数字逻辑基础
1.2.1 数制及其相互转换

## Slide 4: 1. 十进位计数制的特点、表示法
1）特点 ：⑴ 10个有序的数字符号：0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
其中：“十”或“10”称为进位基数，简称基数。
⑶ “逢十进一”的计数规则
⑵ 小数点及正负数符号三个特殊符号：“.”，“+”，“-”
2）表示法 ： 并列表示法
多项式表示法
第1章 数字逻辑基础

## Slide 5: ①并列（式）表示法
例：十进制数 1 2 3 1 5 . 6 1 8 0 9
104 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5
如上所示，处在小数点左右不同位置的数字具有不同的“权(Weight)”，
并列表示法，也称位置计数法。
万 千 百 十 个
位 位 位 位 位
小数点
十 百 千 万 十万分 分 分 分 分 位 位 位 位 位
第1章 数字逻辑基础
·

## Slide 6
②多项式表示法： 将并列式按“权”展开为按权展开式，称为多项式表示法。如下例：
12345.67809 = 1×104 + 2×103 + 3×102 + 4×101 + 5×100
+ 6×10-1 + 7×10-2 + 8×10-3 + 0 ×10-4 + 9×10-5
第1章 数字逻辑基础

## Slide 7: 由此推出，任意一个十进制数 N 可以表示成：
①并列表示法：
( K n-1 K n-2 …K 1 K 0 .K -1 K -2 … K -m ) 10 ( 0 ≤ K i ≤ 9 )
( K n-1×10 n-1 + K n-2×10 n-2 + … + K 1×10 1
+ K 0 ×10 0 + K -1×10 -1 + K -2×10 -2 + …
+ K -m ×10 -m ) 10 = (∑ K i × 10 i ) 10
②多项式表示法：
我们将这两种表示法记作： N10，读作：N的十进制表示。
如：N=8 时，8 10读作：8 的十进制表示, 即：(8) 10 。同时：
(N) 10，读作：十进制的N(表示)。(8) 10读作：十进制的8(表示)。
n-1
第1章 数字逻辑基础
i =-m
( 0 ≤ K i ≤ 9 )

## Slide 8: 对于一个R进位计数制（R进制）的数，R为任意进制数，有：
1）特点：
R个有序的数字符号：0、1、 … 、R-1 ;
3个特殊符号：“.” ， “+”， “-”
“逢R进一”的计数规则
其中：“R” 为进位基数或基数。
例： R=2， 二进制，数字符号有0、1，逢二进一；
R=10，十进制，数字符号有0,1,2,3,4,5,6,7,8,9，逢十进一；
… …
1（续）..任意进位计数制的特点、表示法和运算规则
第1章 数字逻辑基础

## Slide 9: 2）表示法
①并列式表示法
(A n-1 A n-2 …A1 A 0 .A -1 A -2 … A -m )R (0≤A i≤R-1)
②多项式表示法
(A n-1×10 n-1 + A n-2×10 n-2 + … + A 1×10 1 + A 0×10 0
+ A -1×10 -1 + A -2×10 -2 + … +A-m×10 -m ) R
i = -m
n -1
= ( ∑ A i × 10 i ) R
其中：n代表整数位数， m代表小数位数 ，0≤Ai≤R-1， R为进位基数。当R=10时，则括号及括号外的基数R可以省略。
我们将这两种表示法记作： NR，读作：N的R进制表示（N为十进制数）。
如：N=2 ，R=8 时，2 8 读作：2 的八进制表示，即：(2) 8
第1章 数字逻辑基础

## Slide 10: 不同进位计数制的数值具有等值表示关系： N = N10=（N）10 = N R =（M）R （N为十进制数）
参见书 P5表1.1（见下页PPT）。如十进制13可查表得其八进制和二进制表示：
13 = (13) 10 = 138 = (15) 8 = (1101) 2
3） 运算规则：
在R进制中，相应的运算（+，-，X，/ ）规则与十进制一样。必须特别注意：逢R进一。
第1章 数字逻辑基础

## Slide 11
R=10 | R=2 | R=3 | R=4 | R=8 | R=16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 … | 0 1 10 11 100 101 110 111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 10000 10001 … | 0 1 2 10 11 12 20 21 22 100 101 102 110 111 112 120 121 122 … | 0 1 2 3 10 11 12 13 20 21 22 23 30 31 32 33 100 101 … | 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 … | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 …
第1章 数字逻辑基础

## Slide 12: 特例：二进制数为计算机中的表示和运算的基础，特予以关注：
运算规则： ＋ 、－、×、÷
（ × 、 ÷ 运算可以由+、 －运算来实现）
加法规则：0 + 0 = 0 0 + 1= 1+ 0 =1 1 + 1= 10
乘法规则：0 ×0 = 0 0×1 = 1×0 =0 1×1 = 1
② 常用的二进制常数要记住相应的十进制值（注意数值缩写时与通信速度表述的数值差异）。
i | Ri | i | Ri | i | Ri
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 | 0.0078125 0.015625 0.03125 0.0625 0.125 0.25 0.5 | 0 1 2 3 4 5 6 | 1 2 4 8 16 32 64 | 7 8 9 10 11 12 13 | 128 256 512 1024(K) 2048 4096 8192
第1章 数字逻辑基础
Notes: 计算机中的K=1024；通信速度的K=1000。产生差异的原因是，一个用2的幂次方表示的，另一个是用10的幂次方表示的值。

## Slide 13: 2. 进位计数制的相互转换
1）多项式替代法
数值转换： Nα → N β
转换是等值的 ：即 Nα= N β
要点：在β进制下完成 Nα → N β的转换运算
第1章 数字逻辑基础

## Slide 14: 多项式替代法的转换步骤，归纳如下，
Nα= (A n-1 A n-2 …A1 A 0 .A -1 A -2 … A -m )
= (A n-1×10 n-1 + A n-2×10 n-2 + … + A 1×10 1 + A 0
×10 0+ A -1×10 -1 + A -2×10 -2 + … +A-m×10 -m )
=
α
α
将α进制下的Ai、10 等值转换成β进制下对应的数值
(B n-1× γ n-1 + B n-2× γ n-2 + … + B 1× γ 1
+ B 0× γ 0+ B -1× γ -1 + B -2× γ -2 + …
+ B -m× γ -m ) = N β
β
注意：多项式替代法是在β进制下完成 Nα到Nβ的转换的，因此，要求熟悉β进制的四则算术运算规则。
其中: ( Ai ) α =(Bi ) β , ( 10 ) α =(γ ) β
第1章 数字逻辑基础

## Slide 15
= (1×16 3 +12×16 2 + 14×16 1 + 8×16 0 )10
= (4096 +3072 + 224 + 8)10
= (7400)10 (计算是按十进制计算规则进行的)
= 7400 (十进制的R即“10” 可以省略)
(1CE8)16= (1×10 3 +C×10 2 + E×10 1 + 8×10 0 )16
例1：将(1CE8)16转换为十进制。
第1章 数字逻辑基础

## Slide 16: 例2：将(121.2)3转换为二进制。
(121.2)3 = (1×10 2 + 2×10 1 + 1×10 0 + 2×10 -1 )3
= (1×11 2 +10×11 1 + 1×11 0 + 10×11 -1 )2
= (1001 + 110 + 1 + 0.101010…)2
= ( 10000.101010 …)2
第1章 数字逻辑基础
(计算是按二进制计算规则进行的。)

## Slide 17: 2） 基数乘除法
要点： 在α进制下完成 Nα → N β 的转换运算
⑴ 整数部分转换用基数除法
⑵ 小数部分转换用基数乘法
设: Nα= N β = (b n-1 b n-2 …b1 b 0) (0≤b i≤ β- 1)
= (bn-1×10 n-1 + bn-2×10 n-2 + … + b1×10 1 + b0 ×10 0)
将bi、10转换成α进制下对应的数，则
β
β
N α= (cn-1× γn-1 + cn-2× γn-2 + … + c1× γ1 +c0×γ0)
(0≤c i≤ α-1) (x)
其中： ( bi )β = (ci )α , ( 10 )β =(γ )α ,则: γ =βα
α
① 整数转换(基数除法)
第1章 数字逻辑基础
注意：ci和γ不一定只是一个数字符号！

## Slide 18
N α = (((…((cn-1) γ + cn-2) γ + …) γ + c1) γ +c0 ) α
在α进制下，将该数除以γ , 则余数分别为: c0 , c1 , … , cn-1
再将得到的余数转化为 β进制下的并列表示: b0 , b1 , … , bn-1
例1 将十进制的179 转换成二进制数。 γ=2 （？）
179÷2 = 89 余1… …c0 →b0
89÷2 = 44 余1… …c1 →b1
44÷2 = 22 余0… …c2 → b2
22÷2 = 11 余0… …c3 → b3
11÷2 = 5 余1… …c4 →b4
5÷2 = 2 余1… …c5 →b5
2÷2 = 1 余0… …c6 →b6
1÷2 = 0 余1… …c7 →b7
即 (179)10 = (10110011)2
第1章 数字逻辑基础
一定要记得运算进展到商为零这一步！

## Slide 19: 例2 将十进制的3417 转换成十六进制数。 γ =16
即: (3417)10 = (D59)16 注意：次序
16 3417 余9 … … c0 → b0
16 213 余5 … … c1 → b1
16 13 余13 … c2 → b2 … … D
例3 将二进制的1011 转换成三进制数。 γ=11
11 1011 余10 … c0 → b0 … … 2
11 11 余0 … … c1 → b1 … 0
11 1 余1 … … c2 → b2 … 1
即 (1011)2 = (102)3
第1章 数字逻辑基础

## Slide 20
②小数转换(基数乘法)
设： Nα = N β = ( 0 . C -1 C -2 …C-m )
= (C-1×10 -1 + C-2×10 -2 + … + C-m×10 -m )
(0≤C i≤β－1)
将 Ci、10转换成α进制下对应的数，则
Nα = ( D-1×γ-1 + D-2×γ-2 + … + D-m×γ-m )α
其中： ( Ci ) β =(Di )α , ( 10 ) β =(γ ) α ,则: γ =β α
(0≤D i≤ α－1)
β
β

## Slide 21: 在α进制下, 将该数乘以 γ 得：
D-1 + D-2× γ-1 + … + D-m×γ-m+1
整数部分即 D-1，再转化为β进制下的 C -1
再乘以γ 得：
D-2 + D-3× γ-1 + … + D-m× γ-m+2
整数部分即 D-2，再转化为β进制下的 C-2

## Slide 22: 直至最后，D-m × γ–1 时，再乘以 γ 得：
则为 D-m
得到第m位 D-m，再转化为β进制下的 C -m
则转换结束。
例1 将(0.4321)10转换成十六进制数。 γ=16
N = 0.4321
0.4321×16 = 6.9136 得：D-1 = 6 (6)
0.9136×16 =14.6176 D-2 = 14 (E)
0.6176×16 = 9.8816 D-3 = 9 (9)
0.8816×16 =14.1056 D-4 = 14 (E)
即 (0.4321)10 ≈ (0.6E9E)16

## Slide 23: 例2 将 (0.375)10 转换成二进制数。 γ=2
0 . 3 7 5
× 2
[0] . 7 5 0 … … D-1 = 0 转化为β进制下的 C -1
× 2
[1] . 5 0 0 … … D-2 = 1 转化为β进制下的 C -2
× 2
[1] . 0 0 0 … … D-3 = 1 转化为β进制下的 C -3
即 (0.375)10 = (0.011)2 注意：每次运算都产生结果；
不能搞错结果的排放次序。

## Slide 24: 3） 任意两种进制之间的转换总结
若熟悉β进制的运算规则，则采用多项式替代法完成转换。(要求熟悉单个数字字符的转换)
若熟悉α进制的运算规则，则采用基数乘除法完成转换
注意 ：a. γ =βα;
b. 整数（部分）除以 γ 得余数，小数（部分）乘以γ 取整数;
c. 再将“余数”及“整数”从α进制转换为β进制；
d. 转换结果用位置计数法书写时，要注意小数点及字符的次序。
③ 若不熟悉α 、β进制的四则运算规则，则可利用十进制作为转换桥梁。
Nα → N β

## Slide 25: 4） 直接转换法
二进制数是计算机内部真正使用的数，但由于它的表示既
易出错也不易交流（位数太长！），故书写文档（或程序）时常常用八进制或十六进制的形式表示。
二进制Binary，简称B，如 (10)2 = (10)B ；
八进制Octal， 简称O ，如 (10)8 = (10)O ；
十六进制Hexadecimal，简称H ，如 (10)16 = (10)H 。

## Slide 26: 转换 ：
当基数α 、β均是2的幂次方（指数）时，可以进行直接转换。
基数为2k 的进位制是将一个k位二进制字符串用一
位数字字符表示，如(5)8= (101)2 、 (5)16= (0101)2
Nα → N β
因此，用划分相应字符串的方法实现基数为 2k 的
进位制与二进制之间的直接转换。
注意：以小数点位置为基准向左右划分，不足K位补0，但千万要注意“0”添加的位置（只能在空挡处）及个数。

## Slide 27: 例1 将(11111010.0111) 2转换为八进制数。
二进制数 011 111 010 . 011 100
八进制数 3 7 2 . 3 4
即 (11111010.0111) 2 = (372.34)8
例2 将(AF.16C) 16转换为八进制数。
十六进制数 A F . 1 6 C
二进制数 1 0 1 0 1 1 1 1 . 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0
即 ( AF.16C ) 16 = (257.0554) 8
八进制数 2 5 7 . 0 5 5 4

## Slide 28: 5）数制转换时小数位数的确定（有效位数的确定）
设: α进制的小数有k位有效位，转换成β进制后，至少具有相同精度的小数
是 j 位，则
（0.1） >= （0.1） (确保最少的有效位数)
在十进制中可表示为：
α
k
β
j
1
α
(—)
k
>=
(—)
1
β
j
即 αk =< βj
两边取对数 ㏒ αk =< ㏒ βj
即 k ㏒ α =< j ㏒ β
则 j 应满足不等式的整数：
j >= k ——
㏒ α
㏒ β
k —— ≤ j < k —— + 1
㏒ α
㏒ β
㏒ α
㏒ β
（j 取最小的整数）

## Slide 29: 例：将(0.4321)10转换成十六进制时，小数位数应取几位？
㏒ 10
㏒ 16
4 ——— ≤ j < 4 ——— + 1
㏒ 10
㏒ 16
j 应满足下列不等式：
即 3.320 ≤ j < 4.320
所以，小数位数应取4位。
数制转换总是会考试的，请大家掌握好。

## Slide 30: 1.2.2 数的表示及其运算
1 数的小数点的表示
小数点的位置在计算机中是怎样表示的呢?实际上，小数点在计算机中并不存在，它只是人们约定的一个位置。
计算机中表示小数点位置的方法通常有两种：
一种是定点表示法；另一种是浮点表示法。
1) 数的定点表示法
所谓定点表示法，在计算机中数的小数点位置是固定的，一般固定在数的最高（有效）位之前或数的最低（有效）位之后。
即采用定点小数表示法；或定点整数表示法。
通常将小数点约定在符号位之后、最高有效位之前，即定点小数表示法。

## Slide 31
但实际处理的数可能既有整数部分，又有小数部分。这就需要选取比例因子对数值进行规格化处理。
假设某计算机的字长（Word）为8个二进制位（简称8位），规定最高位用来表示数的正、负号，其余7位表示数值。现有一组二进制数：1101.01，
-100.111和1110.1，若用定点整数表示，可选取比例因子23，并用该比例因子乘上述各数，可得：
1101.01× 23 = 1101010
-100.111× 23 = -0100111
1110.1× 23 = 1110100
它们在机器中的表示形式为(原码:符号+二进制数值形式) ：
0 1 1 0 1 0 1 0
1 0 l 0 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1 0 0

## Slide 32
若要用定点小数表示，则需提取比例因子2-4，可得
1101.01 × 2-4 = 0.110101
-100.111 × 2-4 = -0.0100111
1110.1 × 2-4 = 0.11101
它们在机器中（字长为8位）的表示形式为(原码) ：
0 1 1 0 1 0 l 0
1 0 1 0 0 l 1 1
0 1 1 1 0 l 0 0
2） 数的浮点表示法
所谓浮点表示法，就是计算机中数的小数点位置不是固定的，而是浮动的。因而，必须在计算机中表示出小数点位置的浮动情况。

## Slide 33
在数学中，我们学过数字的“记阶表示法”(也称“科学表示法,科学计数法”)。一般说来，十进制数N可表示为: N=10J x S
其中，J是整数，称为阶码；S为小数，称为尾数。显然，只要有J和S，即可表示出N的值。
例如，十进制数2.537可表示为：2.537 = 101 × 0.2537
= 102 × 0.02537
而数0.002 537也可表示为：0.002 537 = 10-1 × 0.02537
= 10-2 × 0.2537
同样，二进制数也可用这种方法表示，其中的基数“10”是十进制中的2，
即(10)2=(2)10。
例如，二进制数101.1和10.11可表示为
101.1=(10)11 × 0.101l 和 10.11=(10)10 × 0.1011

## Slide 34
因此，这两个二进制数可用阶码和尾数表示为：
101.1—>11， 0.1011
10.11—>10， 0.1011
不难看出，其尾数完全相同，仅阶码不同。
这种用阶码和尾数表示数（值）的方法就是数的浮点表示法。
表示浮点数时，需将计算机中的一个字长（Word）划分为两部分，其中一部分表示阶码，另一部分表示尾数，其最高位都定为符号位。
例如，假定计算机的字长为16位，字的前5位表示阶码的符号及数值，
后11位表示尾数的符号及数值，如下所示：
按此规定，数101.1 和10.11 的实际表示形式为：
0 0011 0 1011000000 ； R中：0001101011000000
0 0010 0 1011000000 ； R中：0001001011000000

## Slide 35: 2 带符号数的代码表示及其运算
带符号(二进制)数的代码表示是指（在计算机中）：
带符号数的数值位和符号位都用统一的代码（编码）形式，即仅取 0 和 1 两种数字符号表示，并且数值位为二进制数。 有三种代码表示：原码、反码和补码。
带符号数 | 真值 | 符号位 | 数值位
x y | ＋5 －7 | ＋ － | 5 7
带符号（进位计数制）数的真值表示：
如：(-111)2是带符号（二进制）数的真值表示

## Slide 36: ① 原码（Ture form ），又称“符号-数值”表示法
原码的形成规则：
例1 用8位二进制代码表示的原码
x = ＋5 [x]原 = 00000101
y = －7 [y]原 = 10000111
例2 由原码写出所对应的十进制数值：
[x]原 = 01010101 x =＋85； [x]原 = 11010101 x =－85；
[x]原 = 01111111 x =＋127； [x]原 = 11111111 x =－127；
[x]原 = 00000000 x =＋0； [x]原 = 10000000 x =－0；
真值 x | 符号位 S | 数值位 (二进制数)
原码 [x]原 | ＋ →0 － →1 | 不变 不变
注意“0”有两种表示法！

## Slide 37: ② 反码（Negative Number），又称“对1的补码”
原码的加减法运算规则： [z]原 = [x]原 ＋ [y]原
当[x]原 、 [y]原 的符号 S 相同时，则[z]原的符号同[x]原的符号， [z]原的数值为两加数的数值之和；
当[x]原 、 [y]原 的符号 S 不同时，先判断两加数真值的绝对值的大小，[z]原的符号同绝对值大的数的原码符号， [z]原的数值为用大数减去小数的差。
反码的形成规则：
真值 X | 符号位 S | 数值位 (二进制数)
反码 [x]反 | ＋ →0 － →1 | 不变 按位变反
Notes: 实现原码加运算的电路，必须具有判断加数判断符号、绝对值大小和加减运算的能力。这种电路较复杂。

## Slide 38
例 用8位二进制代码表示的原码、反码
x = ＋5 [x]原 = 00000101 [x]反 = 00000101
y = －7 [y]原 = 10000111 [y]反 = 11111000
z = 0 [z]反 = 00000000 [z]反 = 11111111
反码的运算规则： [z]反= [x]反＋ [y]反
把符号位看作一位数值位参与运算，一律按加法规则来处理，所得结果的符号位也就是正确结果的符号（不出现进位）。
当符号位产生进位时，将产生的进位加到数值位的最低位。
注意符号要占用一位！
“0”也有两种表示法！

## Slide 39: ③补码（complement number），又称“对2的补码”
补码的形成规则：
例 用8位二进制代码表示的原码、补码
x = ＋5 [x]原 = 00000101 [x]补 = 00000101
y = －7 [y]原 = 10000111 [y]补 = 11111001
z = 0 [y]原 = 00000000 [z]补 = 00000000
Z=-128 [z]补 = 10000000
真值 x | 符号位 S | 数值位 (二进制数)
补码 [x]补 | ＋ →0 － →1 | 不变 按位变反+1
“0”只有一种表示法！
多出的“0”表示法用于表示-128！

## Slide 40: 补码的概念：
补码的运算规则： [z]补= [x]补＋ [y]补
把符号位看作一位数值位，一律按加法规则来处理，所得结果的符
号位也就是正确结果的符号。
当符号位产生进位时，将产生的进位丢掉。
由于补码加、减运算的简便性，导致了它在计算机中被广泛应用，为
了理解补码，有必要对补码的本质做进一步的说明。
从数学上讲，补码与其真值构成了一个以某一值(由计算机字长或其
他规定所决定)为模的“模数系统”，或者说构成了一个“同余”结构的
代数系统。
在此基础上，不仅能容易地构成二进制数的各种不同模数的补码，而
且能很容易地构成十进制或任何R进制中的补码。

## Slide 41
“模”或称为“模数”，就好比一个计量器具的容量，一个计量器具就构成了一个模数系统。
例如：我们的指针盘手表可显示12个小时，“12”就是这个手表的模数，手表也构成一个模为12的模数系统。
在模数系统中，模数减去一个数的值等于该数的补，或称这两个数互补。
例如12-1=11，我们将11称为1的补，或称1与11互补。
在模数系统中，减去一个数就等于加上这个数的补。
例如在手表中，X-1=X+11，假如 X=3，则X-1=2而且X+11=14,在手表上14就是2。在这里我们也把14与2称为同余数。

## Slide 42
在二进制的计算机系统中，对于字长为8的机器，它表示正整数的容量是256，因为减去1等于加上255，所以255与1互补，1是255的补，255是1的补，通常称“-1”的补码就是255，也就是说减去1等于加上“-1”的补码255。实际上，这是对256求补。如果对255求补，则1的补就是254，但是，这里往往不将254称为“-1”的补码。
补码是二进制数字系统中带符号数的一种表示方式。
在书中，常常也说，0对1求补是1,1对1求补是0，实际上是求反；对于自补码，2对9求补是7,7对9求补是2，也是求反。所以书中常把求反称为求补就是这个原因。求补是针对某个模数来说的。但补码针对的数是二进制系统字长所表示的带符号数的模。

## Slide 43: 原码、反码和补码之间的关系如下图
S 不变，数值位
不变(S=0)
变反加1(S=1)
x 真值
[x]原
[x]反
[x]补
符号＋、－←→S 0、1
数值位不变
S 不变，数值位
不变(S=0)
变反(S=1)

## Slide 44: ④带符号数的加、减运算举例
例1 求 z = x－y， 其中 x =＋1010，y =＋0011
⑴ 原码运算： [x]原= 01010 [y]原= 00011
∵ x 绝对值 > y 绝对值 (假如x=+0011，y=-1010)
∴ [z]原=[ 01010－00011]原= 00111 z = ＋0111
⑵ 补码运算： [x]补= 01010
[－y]补= [－ 0011 ]补= 11101
∵ 01010
＋11101
1 00111
丢掉←
∴ [z]补= 00111
z = ＋ 0111
注意符号要占用一位！
注意符号要占用一位！

## Slide 45
例1（续） 求 z = x-y， 其中 x =＋1010，y =＋0011
⑶反码运算： [x]反= 01010
[－y]反= [－ 0011 ]反= 11100
∴ [z]反= 00111
z = ＋ 0111
∵ 01010
＋ 11100
1 00110
＋ 1
00111
啥是数字系统中的二进制数的代码表示？其加减运算有何特点？

## Slide 46: 1.2.3 十进制数的编码（代码）表示及其运算
十进制数的编码表示：
既具有二进制数的形式，又具有十进制数的特点，即用四位二进制数表示一位十进制数；
可按位直接相互转换（某种规则）；如，12.35，编码成：0001 0010.0011 0101。
可按位直接运算（要修正）。
主要有：“8421”码，常称为BCD码（ Binary coded decimal）或nBCD码；
“2421”码；
“余3”码 (Excess-3)等。
前两种有权码或加权码（weighted code）！

## Slide 47: 表1—3 三种经典的十进制数的编码表示法
十进制整数（2#） | 8421码 | 2421码 | 余3码
0（0000） 1（0001） 2（0010） 3（0011） 4（0100） 5（0101） 6（0110） 7（0111） 8（1000） 9（1001） | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 | 0000 0001 0010 0011 0100 1011 1100 1101 1110 1111 | 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100

## Slide 48: 设：编码的码字形式为 A3 A2 A1 A0
代码 | 对应的十进制数值 | 编码直接按位转换
8421码 | 有权码 (Weighted code) 8 A3＋4 A2 ＋2 A1 ＋1 A0 | (13)10 = (00010011) BCD (0001011101010000) BCD = (1750)10
2421码 | 有权码、对9自补码 2 A3 ＋4 A2 ＋2 A1 ＋1 A0 | (13)10 = (00010011) 2421 (0001110110110000) 2421 = (1750)10
余3码 | 无权码、对9自补码 8 A3 ＋4 A2 ＋2 A1 ＋1 A －0011 (?) | (13)10 = (01000110) 余3 (0100101010000011) 余3 = (1750)10
代码运算若直接按二进制数运算，则运算结果要修正。如何进行修正课后认真思考？

## Slide 49
nBCD（8421）码是一种对九互补码吗？

## Slide 50
常见的有权码编码方法：8421码，2421码、5211码、4311码和84-2-1码( 四位二进制位的位权分别为8、4、-2、-1)等。
其最方便使用的共同特点为： (1) 对于2421码、5211码、4311码，任何两个十进制数位，采用这三种编码的任何一种编码，它们相加之和等于或大于10时，其结果的最高位向左产生进位，小于10时则不产生进位。这一特点有利于实现“逢十进位”的计数和加法规则。
(2) 对于2421码、5211码、4311码和84-2-1码，任何两个十进制数位，采用这四种编码的任何一种编码，它们相加其和等于9时，即它们的二进制编码位互为反码，则其结果的四个二进制位一定是1111，能较好地体现十进制的按9取补与二进制的按1取补的对应关系，这对减法操作很有价值。

## Slide 51: M中取N码
记住十进制数的最常用三种代码表示，了解其作用！

## Slide 52: 1.2.4 可靠性编码（一种特殊的编码技术，使用广泛）
目的：解决代码在形成（运算）或传输过程中可能会发生
的错误，提高数字系统的安全性
方法：使代码自身具有一种特征或抗破坏能力
作用： 1. 不易出错；
2. 若出错时易发现错误；
3. 出错时易查错且易纠错。

## Slide 53: 1) 格雷码（Gray)
b1状态先变化
b0状态先变化
特点：任意两个相邻数的代码（码字）只有一个二进制数位不同
目的：减少代码生成时发生错误
例：某种四位二进制加1计数器，工作时有如下情况出现
0 0 0 0
0 0 0 1
0011
0 0 1 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 0 0 0
b3b2b1b0
不应当出现的暂态！

## Slide 54: 表1－4 几种Gray码、步进码和二进制码对照表
十进制数 | 二进制数 | 典型Gray | 十进制 Gray码⑴ | 十进制 Gray码⑵ | 步进码
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1101 1111 1110 1010 1011 1001 1000 | 0000 0001 0011 0010 0110 1110 1010 1011 1001 1000 | 0000 0001 0011 0010 0110 0111 0101 0100 1100 1000 | 00000 00001 00011 00111 01111 11111 11110 11100 11000 10000

## Slide 55: 典型Gray码是由二进制码生成的。
设：二进制码 B Bn-1 Bn-2 … B1 B0
典型Gray码 G
⊕
0
例：4位二进制码 B 1 1 1 0
典型Gray码 G
0
G1
Gn-2
Gn-1
0
0
1
1
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
⊕
通过“异或运算（运算符⊕）”完成。 Gi = Bi+1 ⊕ Bi ,
…
G0
注意：红的数字“0”都不是原有的数字符号！

## Slide 56: 反之，由典型Gray码也可以得到二进制码，如下：
Gi = Bi+1 ⊕ Bi
∵
∴
故 Bn-2 = Gn-2 ⊕ Bn-1
则等式两边同时⊕ Bi+1 ：
Gi ⊕ Bi+1 = Bi+1 ⊕ Bi ⊕ Bi+1
设：典型Gray码 Gn-1 Gn-2 … G1 G0
∵ Gn-1 = Bn-1 ⊕ 0 ∴ Bn-1 = Gn-1
Bi = Gi⊕ Bi +1
B0 = G0 ⊕ B1

## Slide 57: 设：典型Gray码 G
⊕
⊕
⊕
二进制码 B
0
1
1
1
例：典型Gray码 G 1 1 1 0
⊕
⊕
⊕
二进制码 B
B0
B1
Bn-2
Bn-1
…
Gn-1 Gn-2 … G1 G0

## Slide 58
这种典型格雷码还有一个特点：
所有对应于十进制数2 m -1 (m为正整数）的格雷码，都仅在m位上有 1，
其他位都为0。
例：
m = 1 , 2 m -1 = 1, 1的典型格雷码是0001；
m = 2 , 2 m -1 = 3, 3的典型格雷码是0010；
m = 3 , 2 m -1 = 7, 7的典型格雷码是0100；
m = 4 , 2 m -1 = 15, 15的典型格雷码是1000。
这些数与 0 之间只有一位的差别，回到 0仍能保持一位差别的特点，
所以称作循环码，特别适用做二进制码计数器的编码。

## Slide 59: 十进制Gray码：代码特征应符合Gray码的要求，且十六选十。
使得9 回到 0 也只有一位差别，并保持
循环码的特色，表1-4中已列出了其中二种（教材中只给出了一种）：
十进制Gray码(1)：0000,0001,0011,0010,0110,
1110,1010,1011,1001,1000
十进制Gray码(2)：0000,0001,0011,0010,0110,
0111,0101,0100,1100,1000

## Slide 60: 2) 奇偶校验码（Parity Code）
偶校验编码：
校验位P的取值使得整个校验码码字中“1”的个数是偶数；
P偶 = Bn－1 ⊕ Bn－2 ⊕ …⊕ B1 ⊕ B0
奇校验编码：
校验位P的取值使得整个校验码码字中“1”的个数是奇数；
P奇 = Bn－1 ⊕ Bn－2 ⊕ …⊕ B1 ⊕ B0 ⊕1
Bn－1 Bn－1 ～ B1 B0 P
奇偶校验码码字模式：
n位信息位
1位校验位

## Slide 61: 问题：① 奇偶校验码能发现单错，但不能对单错定位； ② 奇偶校验码不能发现双错。
对于问题① ，或要求通信对方重新再发；
或通信双方约定在信息传送中采用横向和纵向奇偶
校验方式，即可对单错定位（按组为单位进行纵向编码）。
对于问题② ，试想：为什么奇偶校验码不能发现双错？

## Slide 62: 3) 海明校验码（Hamming codes）
目的：不仅能检测出单错，还能校正单错
方法（代价）：增加校验位及相应的异或运算逻辑
以四位数据信息位“B4 B3 B2 B1”为例，在数据传输前生成它的海明校验码：
⑴ 位 序： 7 6 5 4 3 2 1
海明码： B4 B3 B2 P3 B1 P2 P1
⑵ 校验位的生成公式： P3 ＝ B4 ⊕ B3 ⊕ B2
P2 ＝ B4 ⊕ B3 ⊕ B1
P1 ＝ B4 ⊕ B2 ⊕ B1 偶校验？

## Slide 63: 表1-6 “8421”海明码
位序 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
N . | B4 | B3 | B2 | P3 | B1 | P2 | P1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 64: 对传输后的海明码进行检查错误和校正错误：
⑶ 校验和：S3 ＝ B4 ⊕ B3 ⊕ B2 ⊕ P3 S2 ＝ B4 ⊕ B3 ⊕ B1 ⊕ P2 S1 ＝ B4 ⊕ B2 ⊕ B1 ⊕ P1
① 当S3 S2 S1 = 0时，接收到的信息是正确的；
② 当1≤S3 S2 S1 ≤7时，则S3 S2 S1所表示的二进制值
便是出错的那一位的位序值。
例：接收到的海明码为： 7 6 5 4 3 2 1
B4 B3 B2 P3 B1 P2 P1
0 0 0 1 0 1 0
则 S3 S2 S1 =110，表示第6位(B3 )出错，改0为1。
0
1

## Slide 65: 表1-7 出错表的确定
设：信息位n位，校验位k位 则(2k－1)－k ≥ n 或(2k－1) ≥ n＋k (?? n=5)
S3 ＝ S2 ＝ S1 ＝ | B4 ⊕ B3 ⊕ B2 ⊕ P3 B4 ⊕ B3 ⊕ B1 ⊕ P2 B4 ⊕ B2 ⊕ B1 ⊕ P1
S3 S2 S1 | 111 110 101 100 011 010 001 000
出错位序列 | 7 6 5 4 3 2 1
出错位 | B4 B3 B2 P3 B1 P2 P1
校验位数k | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
最大信息位数n | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | 57 | 120 | 247
海明码位数 (2k －1) | 1 | 3 | 7 | 15 | 31 | 63 | 127 | 255
可靠性编码
类型很多、使用无处不在

## Slide 66: 作业
1.2： （1）、（3）、（5）
1.3： （2）、（3）
1.4： （1）、（3）
1.5： （1）、（3）、（5）
1.7: （1）、（3）、（5）
1.8: （2）、（4）、（6）
1.9: 改为计算 z=x+y（老版教材有错误）
1.10：（2）、（4）、（6）
1.11
1.12
1.13
1.14
了解三种可靠性编码的作用及编码原理