## Slide 1: 数 字 逻 辑 电 路
朱正东
数 字 逻 辑 电 路
伍卫国

## Slide 2: ３.３、异步时序电路的分析与设计
1. 脉冲异步时序电路概述
  脉冲异步时序电路与同步时序电路的相同点
  脉冲异步时序电路与同步时序电路的差异点
  脉冲异步时序电路输入的限制(教材限定)
2. 脉冲异步时序电路的分析步骤
  脉冲异步时序电路分析举例
3. 脉冲异步时序电路的设计步骤
  脉冲异步时序电路设计举例

## Slide 3: ３.３、 异步时序电路的分析与设计
时序电路的分类：按其引起状态发生变化的原因不同而分类。 同步时序电路受统一的时钟脉冲信号控制，工作特点为： （1）时钟脉冲信号同时到达各记忆器件，促使电路状态发生预期改变。 （2）只有前一个脉冲信号引起的电路响应完全结束后，第二个脉冲信号
方能到来。（周期T=最大路径延迟时间+组合险象的消失时间。） （3）外部输入信号的变化应满足触发器正常工作所需的建立和保持时间。 这些特点简化了电路分析与设计工作。但电路的工作速度的提高受到了限制，且对时钟脉冲信号到达各记忆器件的时间及外部信号的变化有较严格的要求。

## Slide 4: ３.３、 异步时序电路的分析与设计
异步时序电路的特点：没有统一的同步时钟脉冲，电路状态的改变是由外部输入信号的变化直接引起的。
按输入信号的特征分为：脉冲型与电平型。 脉冲型：输入是脉冲信号，即输入信号的电平变化是“高->低->高”或“低->高->低”，且在输入脉冲的一个周期内使电路状态只改变一次。所以分析与设计方法与同步时序类似。
差别：异步脉冲电路的特殊规定引起的（对输入进行了限定！）。 电平型：输入是电平信号，即输入信号的电平变化是“高->低”或“低->高”，且在电平变化后的一段时间里，电路可能发生多次状态改变，最后才趋于稳定。因此，输入与输出间存在延迟与竞争现象，设计比较复杂。

## Slide 5
３.３、异步时序电路的分析与设计
1. 脉冲异步时序电路概述
Mealy 型电路结构
输入
x1,x2,···,xn
CLK1,CLK2,···,CLKr
控制（激励）变量
y1,y2,···,yr
z1,z2,···,zm
输出
现态
Y1,Y2,···,Yr
输出
逻辑
状态
存储器
次态
逻辑

## Slide 6
３.３、异步时序电路的分析与设计
1. 脉冲异步时序电路概述
输入
x1,x2,···,xn
CLK1,CLK2,···,CLKr
控制（激励）变量
y1,y2,···,yr
z1,z2,···,zm
输出
现态
Y1,Y2,···,Yr
输出
逻辑
状态
存储器
次态
逻辑
Moore 型电路结构

## Slide 7: 1) 脉冲异步时序电路与同步时序电路的相同点是： （1） 存储元件都是触发器/锁存器。 （2） 状态的改变都依赖于外部输入（脉冲）信号和电路当前状态。
2) 脉冲异步时序电路与同步时序电路的差异是：
⑴ 脉冲异步时序电路无外加的统一的时钟脉冲。
⑵ 输入变量为脉冲信号，由输入脉冲直接引起电路的状态改变。
⑶ 由次态逻辑电路产生各触发器控制输入（激励）信号(Y1, Y2 , …,Yr) ,
而且还产生时间有先后的各触发器的时钟控制信号
(CLK1, CLK2, …,CLKr) 。

## Slide 8: 3) 脉冲异步时序电路输入信号的限制：
为了使电路可靠工作，电路状态变化可预知，对脉冲异步时序电路的输入信号作如下规定：
⑴ 不允许两根或两根以上输入线上同时有输入脉冲信号。
⑵ 在上一个输入脉冲信号引起的电路状态变化未稳定以前，不允许
加入新的输入脉冲信号。
可将同步时序电路的分析与设计过程及工具稍作修改直接应用于脉冲异步电路。每个外部输入脉冲信号加入时，电路中所有的触发器均发生从现态到次态的转换。如果其中触发器的时钟端无时钟脉冲，则认为该触发器的次态等于现态。
4) 脉冲异步时序电路分析方法：

## Slide 9: 2 脉冲异步时序电路的分析
脉冲异步时序电路的分析步骤基本上与同步电路一样，仅作以下修改：
⑴ 输入变量取值为1表示有脉冲信号，取值为 0 表示无脉冲信号。
触发器的时钟输入端也按上述规定。
⑵ 控制函数包括触发器的控制（激励）输入(Y1,Y2 , …,Yn)及触发器的
时钟输入 (CLK1, CLK1, …,CLKr) 。
⑶ 两个或两个以上的输入变量不能同时为1；输入变量全为0时，电
路状态不变。

## Slide 10
例1 试分析如图所示电路。
CLK
Q
Q
D
CLK
Q
Q
D
1
&
&
&
&
&
&
&
z
y2
/y2
/y1
y1
x
CLK1
CLK2
D2
D1
两个触发器少了输入限定性符号！

## Slide 11: 分析步骤如下：
⑴ 列出输出函数和控制函数表达式：
⑵ 列出状态真值表和次态真值表，见下页。
当 x = 0 时，电路状态不变，讨论(略)；
当 x = 1 时，列次态真值表的原则是：
当 CLK = 0 时， 则 Qn+1= Q
当 CLK = 1 时， 则 Qn+1= D
D1 = y1 D2 = y1
CLK1 = x y1 + x y2 CLK2 = x y2 + x y1
Z = x y1 y2

## Slide 12: 状态真值表和次态真值表
现态 | 输入 |  |  |  |  |  | 次态
y2 y1 | x | CLK2 | CLK1 | D2 | D1 | Z | y2n+1y1n+1
0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 0
0 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 0
1 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 1
1 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 0
组 合 电 路 输 出
y2n+1 y1n+1

## Slide 13: ⑶ 画出状态表和状态图
00
01
11
10
1/0
1/0
1/1
1/0
 | 1
00 | 10/0
01 | 00/0
10 | 11/0
11 | 00/1
x
y2y1
一个带进位的模 3 计数器。且具有自恢复功能。
y2n+1 y1n+1
y2
y1
z
x

## Slide 14: 例2 试分析如图所示的脉冲异步时序电路。
⑴ 列出输出函数及控制函数
的表达式
该电路包含两个/S-/R锁存器，有三根输入线x3 x2 x1 ，是一个Moore 型电路。
≥ 1
&
Q
Q
R
S
Q
Q
R
S
Z
y1
y2
/y1
/y2
/R2
/R1
/S1
/S2
y1
y1
/y1
y2
y2
/y1
x3
x2
x1
≥ 1
&
≥ 1
&
&
&

## Slide 15: ⑵ 列出状态真值表及次态真值表
x3 、x2 、x1 有效且不能同时为 1 ， 则
当 /Si = 0 则 yn+1 = 1
/Ri = 0 则 yn+1 = 0
/ Si = /Ri = 0 则 禁止
/ Si =/ Ri = 1 则 yn+1 = y

## Slide 16: ⑵ 列出状态真值表及次态真值表
现态 | 输入 | 组 合 | 电 路 | 输 出 | 次态
y2 y1 | x3 x2 x1 | /R2 /S2 | /R1 /S1 | Z | y2n+1 y1n+1
 | 0 0 1 | 1 0 | 1 1 | 0 | 1 0
0 0 | 0 1 0 | 1 1 | 1 1 | 0 | 0 0
 | 1 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 | 0 0
 | 0 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 0 1
0 1 | 0 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 | 0 0
 | 1 0 0 | 0 1 | 1 1 | 1 | 0 1
 | 0 0 1 | 1 0 | 0 1 | 0 | 1 0
1 0 | 0 1 0 | 1 1 | 1 0 | 0 | 1 1
 | 1 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 | 0 0
 | 0 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 | 1 0
1 1 | 0 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 | 0 0
 | 1 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 | 0 1

## Slide 17: ⑶ 画出状态表和状态图
⑷ 电路功能说明:
此电路是“ x1–x2–x3 ”序列检测器。当输出为1 后，只有输入x2有效才能使其恢复至初态。
y2y1 | x3 | x2 | x1
00 | 00 | 00 | 10
01 | 01 | 00 | 01
10 | 00 | 11 | 10
11 | 01 | 00 | 10
y2n+1 y1n+1
状态图
状态表
x2
x2
x1
x2
x3
x1
x3
x2
x3
x1
x3
x1
11/0
00/0
10/0
01/1

## Slide 18: 3 脉冲异步时序电路的设计
脉冲异步时序电路的设计步骤基本上与同步时序电路的设计步骤一样。但须特别考虑：
⑴ 输入信号x及触发器的时钟信号CLK取值为:
0—无脉冲信号 1—有脉冲信号
⑵ 采用简化的状态表和状态图。
⑶ 在确定控制函数时，不仅要确定各触发器的控制输入信号，而且
还需确定各触发器的时钟信号。
    时钟信号CLK应是现态y及输入x的函数，
    各触发器的输入控制信号（激励）Y应尽量使其仅为现态y的函数，这样使其具有保证电路正常工作所需的建立和保持时间。
⑷ 状态不变时，令CLK=0，这样就能使触发器的数据（激励）端
（D触发器的D端等）变量取值为无关项d，这有利于激励函数的化简。

## Slide 19: 例 用D触发器设计一个“x1–x1–x2”序列检测器（米勒型）。
⑴ 建立原始状态图和状态表
yn+1/Z
x2/0
B
x1/0
x2/0
x1/0
x1/0
x2/1
x2/0
x1/0
x2/0
A
C
D
 | x1 | x2
A | B/0 | A/0
B | C/0 | A/0
C | C/0 | D/1
D | B/0 | D/0
x1x2
y

## Slide 20: ⑵ 状态化简
从原始状态表中可明显看到AD等效，AD合并后可得到最小化状态表。
yn+1/Z
 | x1 | x2
A | B/0 | A/0
B | C/0 | A/0
C | C/0 | D/1
D | B/0 | D/0
x1x2
y
 | x1 | x2
A | B/0 | A/0
B | C/0 | A/0
C | C/0 | A/1
x1x2
y
yn+1/Z
Notes: 状态A与状态B等效。

## Slide 21: ⑵ 状态化简
 | x1 | x2
A | B/0 | A/0
B | C/0 | A/0
C | C/0 | A/1
x1x2
y
⑶ 状态分配
 | 0 | 1
0 | A | B
1 |  | C
y2
y1
 | x1 | x2
00 | 01/0 | 00/0
01 | 11/0 | 00/0
11 | 11/0 | 00/1
x1x2
yn+1/Z
y1y2
y1n+1 y2n+1 /Z
相邻关系： A-B-C
相邻关系： A-C-B
规则1：BC
规则2：1AB、2AC
规则3：AB
Notes: 因为只有一个输出，输入也没有相邻关系，这种情况，只能看看规则一：安排B、C相邻效果好。规则2无效，它不是相邻输入！

## Slide 22: ⑷ 确定控制函数及输出函数
寻找最小覆盖
CLK1 = x2y1 + x1y1y2 D1 = y1
CLK2 = x2y2 + x1y2 D2 = y2
Z = x2y1
 | x1 | x2
00 | 01/0 | 00/0
01 | 11/0 | 00/0
11 | 11/0 | 00/1
x1x2
y1y2
y1n+1 y2n+1 /Z
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 0 | d | 1
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
y1y2
x1x2
 | 0 | 0 | d | 1
 | 0 | 1 | d | 0
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
y1y2
x1x2
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
y1y2
x1x2
CLK1
CLK2
Z
 | d | d | d | d
 | d | d | d | 1
 | d | 0 | d | d
 | d | d | d | d
 | d | d | d | 1
 | d | 0 | d | d
 | d | 0 | d | d
 | d | d | d | d
D1
D2
要扩充二进制状态表，使其与卡若图相关联！
Notes: 要扩充二进制状态表，使其与卡若图相关联，且为无关项。

## Slide 23: ⑸ 关于电路挂起的讨论
在设计中，y1y2 = 10为多余状态，现需
讨论：如果发生某种干扰使得电路处于
y1y2 = 10状态的情况。
 | x1 | x2
00 | 01/0 | 00/0
01 | 11/0 | 00/0
11 | 11/0 | 00/1
10 | 11/0 | 00/1
x1x2
y1y2
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 0 | d | 1
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
y1y2
x1x2
 | 0 | 0 | d | 1
 | 0 | 1 | d | 0
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
y1y2
x1x2
CLK1
CLK2
 | d | d | d | d
 | d | d | d | 1
 | d | 0 | d | d
 | d | d | d | d
 | d | d | d | 1
 | d | 0 | d | d
 | d | 0 | d | d
 | d | d | d | d
D1
D2
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
Z

## Slide 24: ⑸ 关于电路挂起的讨论
此电路无挂起状况。
但在y1y2 = 10 时，
若 x2 = 1时,有一个错误的输出 1
因此修改输出函数表达式：
Z = x2y1y2
 | x1 | x2
00 | 01/0 | 00/0
01 | 11/0 | 00/0
11 | 11/0 | 00/1
10 | 11/0 | 00/0
x1x2
y1y2
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 0 | d | 1
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
y1y2
x1x2
 | 0 | 0 | d | 1
 | 0 | 1 | d | 0
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
y1y2
x1x2
CLK1
CLK2
 | d | d | d | d
 | d | d | d | 1
 | d | 0 | d | d
 | d | d | d | d
 | d | d | d | 1
 | d | 0 | d | d
 | d | 0 | d | d
 | d | d | d | d
D1
D2
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 0 | d | 0
 | 0 | 1 | d | 0
 | d | d | d | d
Z
Notes: 把输出函数的卡诺圈缩小！

## Slide 25: ⑹ 画出电路图
CLK
Q
Q
D
CLK
Q
Q
D
1
&
z
y1
/y2
/y1
y2
CLK2
CLK1
D1
D2
x2
x1
&
&
&
&
&
&